## Slide 1: Shell Eco Marathon
Calcul d’efficience
&
Outils basiques pour directions de développement
Tom Beauve

## Slide 2: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 3: Pourquoi modéliser la consommation ?
Donne des infos sur la direction dans laquelle aller pour améliorer la voiture
  Quelle amélioration aura le + gros impact ?
    Doit-on prioriser la réduction de la masse, du Cx, des pertes ?
  Cartes de tradeoff SCx vs m, …
    Est-ce une bonne idée d’avoir une coque avec Cx faible mais + lourde ?
  Déterminer le gear ratio optimal pour utiliser le moteur dans sa plage d’efficience max.
  …
Détermine la conduite optimale pour maximiser l’efficience

## Slide 4: Outline
Pourquoi ?
How it works ? Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 5: Calcul de consommation sur 1 tour
Inputs = ?
Infos voiture (masse, η, moteur,…) & tracé
Profil de vitesse ou force trac. le long du tour
permet de manière directe de connaitre consommation en chaque point
+ facile d’avoir un capteur de vitesse / accéléro. pour mesures exp. qu’un capteur de F (?)
Profil de vitesse : v = v(x) ou v = v(t) ?
On connait le profil altimétrique z(x), les positions des virages, pas z(t)
On connait la distance à effectuer, le temps du tour peut varier selon la conduite…
Choix
(ayant un impact sur l’algo et p-ê les résultats…)

## Slide 6: Calcul de consommation sur 1 tour
Inputs : infos voiture / tracé & profil v(x)
Intégration : méthode de Simpson
NB : exacte si
= lapConsumption_postProcess
  Outputs :
    km/kWh
    Breakdown du travail effectué par les diff. sources (grav(=0), accel(=0))

## Slide 7: Optimiseur de conduite
But : déterminer la consommation réelle optimale d’une spécification de voiture (indép. d’un profil de vitesse prédéfini) => comparaison possible
Variable d’optimisation : profil de Force trac. F(x)
Contraintes :
  ,
F(x) -> v(x) :
v(x) -> lapConsumption_postProcess -> consommation
Pénalisation possible à ajouter : éviter les zigzag (jitter) dans profil de F_trac
  (Attention ne pas atténuer des zigzag physiquement optimaux (dent de scie)
x
F
x
v
xxx km/kWh
optimiseur
lapConsumption_postprocess

## Slide 8: Side note sur la pénalisation
Ajouter une pénalisation réduit “généralement” le CPU time pour arriver à la solution
Parfois, ajouter une pénalisation améliore la consommation optimale (alors que pénalisation = contrainte !) => l’optimiseur cherche un minimum local et avec une tolerance
Conseil : démarrer sans pénalisation & si solution sans pénalisation a l’air smooth / plateau => ajouter une pénalisation est ok
P-ê “implementer” une optimisation par algo. génétique ? (librairie)
Discrétisation : cst
Pas de pénalisation
Efficiency: 352.01 km/kWh
Discrétisation : cst
Pénalisation w=1
Efficiency: 353.29 km/kWh !!

## Slide 9: Optimiseur de conduite : Inputs & outputs
Param. voiture
Param. train roulant
Param. circuit
lapConsumption_optimize
lapConsumption_postProcess
Profil de force trac. optimal
Profil de vitesse optimal
Consommation & Efficacité pour une conduite optimale
(Théoriques !)

## Slide 10: Inputs
Masse voiture
Masse pilote
Inertie train roulant ~négligée (1.04)
(pour inertie)
Valeurs (+ précises)?
η batterie, pow. Elen & transmission (=1 pas de donnée, ou absorbés dans η moteur)
Caractéristiques moteur :
map η moteur (infos moteur ?)
Param. voiture
Param. train roulant

## Slide 11: Inputs : Param. circuit
Discrétisation de la position
Profil altimétrique discrétisé
Choix du pas entre 2 points crucial (on veut résultat indép. de )
  Que veut-on ?
    Consommation ? => acceptable
    Profil de vitesse optimal => p-ê nécessaire
    = CPU Time ~(1/ )^2 environ
Pour l’instant, simulation ligne droite : pas de virage
  pas de force résistance de virage, pas besoin de freiner pour les virages=> erreurs ?
n
x
dx
n
z

## Slide 12: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst
Résultats rendement mot. cst
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 13: Paramètres utilisés
= 0,04 (<-CFD, estimation +- valide)
= 0,008 (????)
= 46,8 (ok)
= 50 (ok)
Tracé = 7*1200m (7 tours silesa ring)
  Altimétrie du silesia ring utilisée
Discrétisation : constant
Moteur maxon 400W:
  = 0,768Nm
  =7000 RPM
Résultats à prendre avec des pincettes !!

## Slide 14: Motor efficiency map (assumed)

## Slide 15: Breakdown consommation (travail), utile ?
Travail inertie ~0 car accélération -> W>0, coast -> W<0
idem pour gravité
Probablement moyen d’améliorer, mais est-ce utile ? Sensitivities est meilleur

## Slide 16: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 17: Simulation 2 : altimétrie Silesia ring
Discrétisation : cst
Pas de pénalisation
Altimétrie interpolée du silesa ring
Efficiency: 349,28 km/kWh
cst
Normal : altitude

## Slide 18: Simulation 2 : Silesia Ring conduite optimale
Discrétisation : cst
Pas de pénalisation
Altimétrie interpolée du silesa ring
cst
Start/Finish (dans mes sim)

## Slide 19: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 20: Sensitivities
Variation de masse, SCx, crr de +- 10%, récolte des résultats (km/kWh)
Infos précieuses pour définir “sur QUOI concentrer le développement”
(si dvpmt possible)
(Silesia ring altimetry)

## Slide 21: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 22: Mass vs SCx tradeoff
« Le poids additionnel justifie cette réduction de SCx ?»
OK
NOT OK
(si matériau & épaisseur cst)

## Slide 23: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement

## Slide 24: Directions de développement
Prioriser réduction de la masse > réduction SCx
Sélection du gear ratio :
  En 1e approche, on veut fonctionner dans la plage de η moteur optimale à une vitesse ≃ 7m/s (encore faut il connaitre la map moteur…)
  Ensuite, si l’optimiseur est fiable, tester plusieurs gear ratios
Effectuer des test physiques pour quantifier : coast down test,…
  Il y a p-ê des pertes par frottement => ajouter dans modèle

## Slide 25: Outline
Pourquoi ?
How it works ?Calculateur de consommation
Résultats rendement mot. non cst (07/10/26)
Résultats rendement mot. cst (07/10/26)
Calcul de sensitivities
Mass vs SCx tradeoff
Conclusions : directions de développement
Améliorations du modèle possibles

## Slide 26: Améliorations
Trouver un moyen de se défaire du problème de jitter (algo génétique ? Changer la formulation : variable d’optimisation, Intégrer postprocess dans optimize, changer le calcul de consommation en intégrant la force direct ?
Ajouter les virages & leur gestion : freinage necessaire & resistance supplémentaire en virage ?
  Si freinage necessaire : contrainte de Vitesse à ajouter dans optimiseur !
Prise en compte d’un vent latéral (non négligeable à faible Vitesse ?)
  (=> direction du vent & ajouter 1 variable dans le track_param)
Pour conduite sur 1 tour isolé : mettre la contrainte v(0)=07 & calculer 1.5-2 tours (la fin est tjs une décroissance de la vitesse)
Idée pour validation : utiliser mesures depuis accéléro / vel. Sensor pour reconstruire un profil de Vitesse & mettre dans le calcul de consommation pour comparer

## Slide 27: ANNEXE

## Slide 28: Illustration (tracé plat) : profils v & F optimaux
Dents de scie (on-off, accel & coast):
Le moteur est sollicité dans sa plage optimale (pour η),
accérération, puis coast, accel …
Efficacité = 328.52 km/kWh

## Slide 29: Simulation : rendement mot. constant & sur plat
Discrétisation : cst
Pénalisation w=1
Tracé plat
Efficiency: 353.29 km/kWh
On retrouve bien accel -> plateau -> coast
Plutot bon signe 
Plateau pas parfait, ca montre les limites